## Slide 1: FC交换机驱动与上位机软件设计
hezongbin
2019-12

## Slide 2: 总体策略与方法
支持从GUI工具，以及CLI命令行（终端，Telnet或Serial）配置与管理交换机
不引入复杂的交换控制算法（比如基于链路状态、基于距离向量等）以及路由算法，完全采用显式路由配置
GUI工具的底层操作代码（交换管理模块，Switch Manage Module，SMU），应与配置处理器完全重用
支持单片机、ARM、PPC作为配置处理器的部署实现
充分考虑交换机的可维护性、可配置性、可诊断性设计，采用分层、分模块设计的方法
应在充分理解FC网络交换协议，以及交换机IP设计与原理的前提下，开展工作！

## Slide 3: 软件总体架构
FCSW IP：
  FPGA实现的SW IPCORE，支持的端口数量不定
上位机CLI Serial/Telnet：
  主控处理器运行Vxworks时，可以用Telnet接入，直接调用配置API函数；
  主控处理器不运行Vxworks时，则该特性无效，只能基于GUI进行配置；
  需要考虑CLI返回显示在窗口的信息格式！如，查询了某端口路由，以什么样的格式进行显示；平时的打印LOG显示等；
上位机GUI：
  基于MFC实现的图形化控制软件
配置接口模块
  兼容IP的配置接口，如LocalBus、AXI
  提供统一的IP操作接口
协议解析模块
  与上位机GUI进行交互的协议封装与解析
  解析出对IP的操作命令
  解析出对设备的操作命令
交换机管理单元
  基于C语言开发形成标准的LIB文件以及接口文件，上位机只是调用接口API
  完成对IP的全部操作与配置
设备管理模块（主控处理器与上位机）
  完成对设备的操作与控制，如升级、复位、重启、诊断
  由于主控处理器与上位机功能不对等，此模块分别实现
SOCKET收发接口
  完成网络数据收发操作
网络/串口接口驱动
  完成网口、串口在主控处理器上的驱动程序

## Slide 4: 配置接口模块
完成与FC SWIP的互联接口驱动实现，如LocalBus、AXI等，用于读写IP的寄存器
使用哪种接口，可以根据配置宏进行选择（如对LocalBus与AXI均进行实现，但由配置宏选择编译使用哪一种接口）
  #define IP_INTERFACE_AXI 1
  #define IP_INTERFACE_LOCALBUS 2
  #define CONFIG_IP_INTERFACE IP_INTERFACE_LOCALBUS
提供统一的操作接口，即对IP寄存器的操作（代码仅作为示例，后同）
  读寄存器，Val = FCSWIP_REG_READ(reg_addr)
  写寄存器， FCSWIP_REG_WRITE(reg_addr, Val)
  修改部分寄存器，FCSWIP_REG_CHANGE(reg_addr, Val, Mask)
  清除寄存器，FCSWIP_REG_CLEAR(reg_addr)

## Slide 5: 设备管理模块
管理设备状态，包括但不限于记录设备的运行情况、设备重启、设备升级、设备状态上报、心跳维护
该模块与IP的功能无关联
主要行为:
  设备启动：记录设备启动过程，对设备进行配置，如IP地址、串口波特率等
  设备升级：接收升级文件，完成设备的升级与重启
  设备状态上报：周期性的向CLI以及GUI上报设备状态，包括心跳、设备温度等信息

## Slide 6: 协议解析模块
接收来自上位机GUI或上位机CLI的配置管理数据，转化为对配置接口模块的操作
  实现与GUI的交互接口驱动，实现与GUI交互的通信协议，典型的为ETH通信接口
  实现与CLI的交互接口驱动，实现与GUI交互的通信协议，典型的为ETH与串口
  去除来自GUI与CLI的非配置数据，即从数据帧中取出寄存器读写的指令，同时将读取的结果组成帧进行上传给GUI或CLI

## Slide 7: 交换机管理单元
交换机管理单元又可分为如下功能模块：
  端口管理模块
  路由管理模块
  功能管理模块
  诊断分析模块
  配置管理模块

## Slide 8: 交换机管理单元
维护交换机管理单元的合理性（待补充）
  对于冲突的配置项，应该拒绝或提示
  典型的冲突项判断：
    配置项超IP的可配数量上限；
    CLI与GUI接入控制方式的互斥；
    监控端口（PORT47）不能配置路由表，监控端口的监控模式，只能三选一；
    E端口与F端口，只能二选一：
      将一个端口从F端口配置成E端口后，需要对IP全部清除其路由配置，按E端口路由进行重新配置；（由于E端口与F端口的路由表项是分开维护的，可以不清除交换机管理单元中的F端口路由配置）
      将端口从E配置成F端口后，其操作F转E端口类似；
    TRNUK与普通端口（具体冲突内容待定）；
      将多个端口绑定为一个TRUNK端口后，需要对IP的相关端口全部统一配置，如BB_Credit的值、速率；同时对IP全部清除路由配置；（可以不清除交换机管理单元中的F/E端口路由配置）
    时钟同步模式只能CLIENT或SERVER二选一
      CLIENT模式只能从某一个端口（并且不能为监控端口或TRUNK端口）获取时间同步值
      SERVER模式时只能向除监控端口以外的端口发送时间同步值

## Slide 9: 端口管理模块
维护每个端口的状态以及配置情况
  端口速率：可配置为1、2、4、8G
  端口模式：监控端口、E端口、F端口
  端口EDTOV值
  端口RTTOV值
  端口状态（仅参考）：
    UNENABLE；未使能；
    LINKED；已建链；
    UNINIT；未初始化；
    FAILED；因错误挂起；

## Slide 10: 路由管理模块
维护单播路由：
  每个端口支持配置64条单播路由（需确认）
  路由表的维护属性如下：
    u16OutPort：目的端口；
    u16InPort：源端口；
    u32DID：DID号；
维护组播路由：
  每个端口支持配置64条组播路由（需确认）
  路由表的维护属性如下：
    u64OutPortMask：目的端口掩码；（每一位代表一个端口）
    u16InPort：源端口；
    u32DID：DID号；
维护广播路由：
  每个端口支持配置64条广播路由（需确认）
  路由表的维护属性如下：
    u16InPort：源端口；
    u32DID：DID号；

## Slide 11: 路由管理模块（续）
配置E端口路由
  E端口，即通过判断DomainID决定是否转发到下一级交换机，典型的应维护如下属性：
    u16OutPort：目的端口；
    u16InPort：源端口；
    u32DomainID：对端交换机的域ID；
配置TRUNK路由
  TRUNK，是指将多个端口绑定在一起，形成更宽的传输链路，比如将端口2、3、4、5绑定成一个具有4*8G带宽的端口，此时路由表只向端口2进行添加；
  典型的应维护如下属性：
  （根据IP实现待补充）

## Slide 12: 功能管理模块
通过读取能力寄存器，标识IP的功能与特性
配套交换机的DOMAINID（域ID）
配置交换机的消息监控功能
  交换机的监控端口只有一个
  三种互斥的监控模式：输入端口、输出端口、MSGID
配置交换机的时钟同步功能
  只能工作在Server或Client模式的其中一种
  服务端模式：是指可通过上位机软件更新时间，同时发送到所有端口；
  客户端模式：是指可接收任意指定端口（一个时刻只能指定一个端口）的时间同步原语，并更新本地时间寄存器；
复位交换功能至出厂设置
  即复位IP以及交换机管理单元的记录

## Slide 13: 诊断分析模块
维护各个端口的状态统计
  各个端口的收发包数量统计
  各个端口的错误值统计

## Slide 14: 配置管理模块（续）
维护配置表CSV文件
  配置表的使用有两种方式：
    由用户离线修改，而后由GUI/CLI进行在线加载，将其转换成交换机的配置命令；
    将CSV文件存储到主控处理器的Flash（或其它非易失存储单元），上电后自动加载全部配置；
    用户通过GUI加载CSV文件后，如果又通过GUI进行了修改配置项，可以选择将配置同时保存到CSV文件中；
  如果在加载配置表后，又对IP进行了其它配置，主控处理器不必将修改更新到配置文件，即主控处理器只读CSV文件；
  由于交换管理模块（SMU）同时分布在上位机与底层软件，为避免冲突，在交换机的运行过程中，只允许一种接入控制方式，并且优先推荐使用GUI

## Slide 15: 测试与集成（在12月底完成）
代码编写：
  上位机GUI的编写与实现：完成度？%，计划完成时间？；
  配置接口模块：完成度？%，计划完成时间？；
  与命令解决模块相关的网络驱动：完成度？%，计划完成时间？；
  与命令解决模块相关的串口驱动：完成度？%，计划完成时间？；
  命令解析模块：完成度？%，计划完成时间？；
  端口管理模块：完成度？%，计划完成时间？；
  设备管理模块：完成度？%，计划完成时间？；
  配置维护模块：完成度？%，计划完成时间？；
  诊断分析模块：完成度？%，计划完成时间？；
  功能管理模块：完成度？%，计划完成时间？；
  路由管理模块：完成度？%，计划完成时间？；
测试集成：
  GUI与底层软件联通测试，数据能达到模拟的FCSWIP；
  CLI联通测试，数据能达到模拟的FCSWIP；
  上位机集成SMU进行测试；
  底层软件驱动模块调试；