## Slide 1: FC交换机驱动与上位机软件设计
hezongbin
2019-09

## Slide 2: 主要策略
将控制、管理、配置、测试、状态等各类操作，放在驱动与上位机进行
FPGA只提供接口，提供核心的交换功能
有没可能运行Linux系统，支持嵌入式web服务？
同时支持上位机与控制台？

## Slide 3: 驱动与上位机软件的主要功能
路由表配置、查看、删除
链路的建立、维护、修改、删除
TRUNK方式级连与配置
通过设定路由表的方式，支持组播、广播通信
支持配置存储
支持固件升级（包括FPGA与CPU）与版本查看
支持配置端口监控与消息ID监控
支持交换机端口速率切换
支持查看所有端口的统计与状态信息
支持查看交换机的错误状态
支持配置文件导入导出

## Slide 4: 系统连接
主要功能：
  通过网口与交换机建立连接，并通过心跳包保持连接在线
  当上位机关闭时，应断开与交换机的连接
  串口只作用命令行操作模式
  在系统连接时，需要指定交换机的IP地址，以及端口号

## Slide 5: 系统登录
主要功能：
  用于管理系统用户，密码
  控制用户权限
  三种用户权限：
    Root：全部权限
    Admin：除升级固件外的所有权限
    User：只能进行读操作，不能修改配置

## Slide 6: 单播路由配置
主要功能：
    查询路由
    删除路由
    添加路由

## Slide 7: 组播路由配置
主要功能：
  配置某个端口的某个DID转发到多个输出端口
  添加组播路由
  查询组播路由
  显示组播路由

## Slide 8: 端口管理
主要功能
  查询端口状态
  显示端口配置
  修改端口信用值
  修改端口速率
  配置错误超时值
  检查端口错误

## Slide 9: 时间同步
主要功能
  当配置成服务器时，可从多个端口发送定时信息
  当配置成客户端时，只能配置一个端口，接收定时信息

## Slide 10: 监控端口
主要功能
  配置输入端口监控
  配置输出端口监控
  配置消息ID监控
  查看监控配置（包括端口与ID）

## Slide 11: 端口状态
主要功能
  显示每个端口的链接状态
  每个端口的收发计数
  每个端口的错误统计
  每个端口的错误类型置位

## Slide 12: 交换机级联
主要功能
  查看级联
  配置级联
  删除级联

## Slide 13: 固件管理
固件版本查询
固件版本（PPC版本，FPGA版本）升级
交换机恢复出厂
交换机重启

## Slide 14: 其它功能
PPC驱动软件本身应带有记录诊断功能，即以日志的方式反应出系统的工作与操作过程
上位机软件也应有日志功能，能记录自己的操作
应考虑驱动软件移植到ZYNQ处理器
应考虑驱动软件适配8端口、16端口、24端口的交换机
应考虑上位机软件适配8端口、16端口、24端口的交换机

## Slide 15: 参考资料
_FC-AE交换机互连技术设计与实现.caj
FC交换机上位机设计说明.doc